## Slide 1
第三章：处理器体系结构

## Slide 2: 内容提要
第一节：指令集体系结构
  精简指令集与复杂指令集
  二进制翻译
第二节：LoongArch指令系统概述
  LoongArch指令的编码与汇编助记格式
  LoongArch的寄存器组织
  LoongArch指令寻址方式
  第三节：LoongArch32指令集
  指令集指令介绍
  第四节：汇编语言源程序格式
  汇编语言程序的结构
  汇编语言的行构成
  伪指令与宏指令
  第五节：汇编语言机器级表示

## Slide 3: 指令集体系结构
指令集架构（Instruction Set Architecture，ISA）
指令集架构，又称指令集或指令集体系，是计算机体系结构中与程序设计有关的部分，包含了基本数据类型、指令集、寄存器、寻址模式、存储体系、中断、异常处理以及外部I/O。指令集架构包含一系列的opcode（机器语言中的操作码），以及由特定处理器执行的基本命令。
目前常见的指令集架构包括：
复杂指令集（Complex Instruction Set Computing，CISC）
精简指令集（Reduced Instruction Set Computing，RISC）
显式并行指令集（Explicitly Parallel Instruction Computing，EPIC）
以及超长指令字指令集（Very Long Instruction Word，VLIW）
本节我们主要介绍的是复杂指令集与精简指令集，这两类指令集也是当前计算机市场上应用最广的两种指令集。

## Slide 4: CISC与RISC
什么是复杂指令集？
早期的计算机部件比较昂贵，主频低，运算速度慢。人们为了提高计算机的处理效率，将每一种需要实现的操作都编辑成独立的一条条指令输入计算机，指令集越来越庞大的同时指令也变得越来越复杂，这样，复杂指令集计算机体系就出现了。
复杂指令集指令系统的主要特点是：
(1) 指令系统庞大，指令功能复杂；
(2) 指令格式多，一般大于4种；
(3) 指令寻址方式多，一般大于4种；
(4) 指令字长不固定；
(5) 各种指令均可访问内存；
(6) 不同指令使用频率相差很大；
(7) 大多数指令需要多个机器周期才能完成；
(8) 指令系统由微程序控制。
CISC

## Slide 5: CISC与RISC
什么是精简指令集？
由于复杂指令集的指令系统中指令使用频率相差悬殊，而随着指令系统的不断发展，复杂指令集的结构越来越复杂，设计成本和设计失误的可能性不断上升，人们开始寻找一种可以通过少数指令实现大部分系统功能的方式，精简指令集应运而生。
精简指令集系统的设想由IBM公司提出，而加州大学伯克利分校首先提出了精简指令集系统这一术语并研制了原型计算机，精简指令集的出现被认为是存储程序式计算机诞生以来最有意义的变革。
精简指令集指令系统的主要特点是：
(1) 指令系统简单，指令条数少；
(2) 寻址方式少；
(3) 指令格式简单，指令长度固定，操作码字段位置固定；
(4) 拥有更多的通用寄存器，寄存器操作较多，减少了对存储器的访问。
RISC

## Slide 6: CISC与RISC
精简指令集与复杂指令集有什么区别？
前面我们已经了解了复杂指令集CISC和精简指令集RISC的由来，作为设计制造微处理器的两种典型技术，CISC与RISC都尝试着在诸多影响计算机性能的因素中做出某种平衡，但由于其采取的方式不同，两者在很多方面的差异很大：
(1) 指令系统：RISC 实现专注于经常使用的指令，尽量使它们简单、高效。而在RISC 机器上实现特殊功能时需要组合指令，效率可能较低，但可以利用流水技术和超标量技术加以改进和弥补；而CISC计算机凭借丰富的指令系统，可以使用专用指令来完成特定的功能，处理特殊任务效率相对较高。
(2) 存储器操作：RISC对存储器操作有限制，大部分指令只能访问寄存器，使得存储器的控制简单化；而CISC可以进行存储器操作的指令多，操作直接，需要更注意存储器控制与安全。
(3) 程序编写：RISC汇编语言程序因为需要组合指令以实现特殊功能，一般需要较大的内存空间，实现特殊功能时程序复杂，不易设计；而CISC 汇编语言程序编程相对简单，科学计算及复杂操作的程序设计相对容易，效率较高；

## Slide 7: CISC与RISC
(4) 中断：RISC凭借指令组合和流水线技术的支持，在一条指令执行的适当地方可以响应中断；而CISC由于指令的复杂性和特殊性，必须在一条指令执行结束后才能响应中断。
(5) CPU：RISC指令集由于指令类型少，格式简单，对于硬件的电路支持要求较低，所以其CPU包含的单元电路较少，因而面积小、功耗低；而CISC由于指令类型多，格式复杂，其CPU包含有丰富的电路单元，因而面积大、功耗大。
(6) 设计周期：RISC 微处理器结构简单，布局紧凑，设计周期短，且易于采用最新技术；CISC 微处理器结构复杂，设计周期长，对于新技术的适配需要花费更多的时间。
(7) 用户使用：RISC 微处理器结构简单，指令规整，性能容易控制，易学易用；CISC微处理器结构复杂，功能强大，更容易实现特殊功能。
(8) 应用范围：基于RISC指令集的设备功能强大且功耗较低，常应用在移动设备领域；而基于CISC指令集的设备则主要集中在功能强大且功耗较高的计算机市场中。

## Slide 8: LoongArch指令系统概述
龙芯架构——LoongArch
LoongArch是一种精简指令集计算机风格的指令系统架构。龙芯架构具有 RISC 指令架构的典型特征——指令长度固定且编码格式规整。LoongArch的指令集采用 load/store架构，且绝大多数指令有只两个源操作数和一个目的操作数。龙芯架构分为32位（LA32）和64位（LA64）两个版本，LA64架构支持应用级向下二进制兼容LA32架构，即在应用软件范围内，采用LA32架构的软件的二进制可执行文件可以直接运行在兼容LA64架构的机器上并能够获得相同的运行结果。
龙芯架构采用基础部分（Loongson Base）加扩展部分的组织形式。其中扩展部分包括：二进制翻译扩展（Loongson Binary Translation,简称LBT）、虚拟化扩展（Loongson Virtualization,简称 LVZ）、向量扩展 （Loongson SIMD Extension，简称 LSX）和高级向量扩展（Loongson Advanced SIMD Extension，简称 LASX ）。
在这一小节中我们将介绍LoongArch指令系统的具体内容:指令格式，寄存器，寻址方式，指令集

## Slide 9: LoongArch指令系统概述
LoongArch指令的编码
LoongArch作为精简指令集架构，采用的是定长编码格式，其所有指令都是以32位固定长度编码的，且所有指令的地址都被要求按照4字节边界对齐。其指令编码的特点是所有的操作码都是从指令的第31比特（最高位）开始从高到低依次摆放，而所有的寄存器操作数域都是从第0比特（最低位）开始从低到高依次摆放，若指令中存在立即数操作数的话，立即数域就要位于操作码域和寄存器域之间。既如下格式：
LoongArch大体上共包含9种典型的指令编码格式，通过其操作数类型与数量进行区分，分别是2R,3R,4R,2RI8,2RI12,2RI14,2RI16,1RI21,I26,其中*R代表指令中有*个寄存器操作数，每个寄存器操作数占5位，I*则表示指令中立即数域的长度为*，剩下的位数即为操作码的长度。比如格式2RI8表示指令中有两个寄存器操作数和一个8位长度的立即数，其形式定义如下：
操作码 | 立即数 | 寄存器
31----------------------------------------------------17 -------------------------09-----------------04---------------00
OPCODE | I8 | rj | rd

## Slide 10: LoongArch指令系统概述
请尝试根据自己的理解，画出指令格式为2R和2RI12的形式定义,同时想一想，如果龙芯架构中有3RI10格式的指令，它的指令格式应该是什么样的？
31---------------------------------------------------------------------------------09-----------------04---------------00
OPCODE | rj | rd
2R
31--------------------------------------------21----------------------------------09-----------------04---------------00
OPCODE | I12[11:0] | rj | rd
1RI21
31----------------------24------------------------------------14-----------------09-----------------04---------------00
OPCODE | I10 | rk | rj | rd
3RI10

## Slide 11: LoongArch指令系统概述
指令格式

## Slide 12: LoongArch指令系统概述
LoongArch指令的汇编助记格式
前面介绍了LoongArch的指令编码格式，但是对于用户来说，二进制形式的指令格式非常难以记忆和使用，所以人们发明了更便于记忆还能描述指令功能和指令操作数的符号——指令助记符。助记符一般是表明指令功能的英语单词缩写。
LoongArch架构中指令的汇编助记格式与传统助记符相同，主要包括指令名和操作数两部分，同时LoongArch还规范了指令名与操作数的前后缀来进一步明确指令的功能与操作范围。下面我们以LoongArch32指令集为例，介绍LoongArch架构的汇编助记格式。
首先是指令前缀，龙芯架构通过指令名的前缀字母来区分整数和浮点数指令。比如指令无前缀默认为非向量整数运算指令，以字母“F”开头的是非向量浮点数指令；以“VF”开头的是128位向量浮点指令；以“XVF”开头的是256位向量浮点指令，指令名以字母“V”开头的是128位向量指令；以字母“XV”开头的是256位向量指令。
如指令“ADD.W rd, rj, rk”是整数运算指令，而指令“FADD.S fd，fj，fk”则是针对浮点数的操作指令。

## Slide 13: LoongArch指令系统概述
其次是指令后缀，LoongArch指令系统中的绝大多数指令都通过指令名中“.XX”形式的后缀来表明指令的操作对象类型。
以整数类型数据为操作对象的指令，指令名的后缀为B、H、W时分别表示该指令操作的数据类型为有符号字节、有符号半字、有符号字、有符号双字。而在后缀中增加“U”表示该操作数类型为无符号数，如BU表示无符号字节。需要注意的是当操作数的类型对运算结果的正确性没有影响时，指令中的后缀均不用带U，但此时操作数本身也可以是无符号数，只是不需要在指令中将其体现出来。
而浮点数类型数据也有H、S、D、W、L、WU、LU等后缀对其进行标识。此外还有对向量进行操作时通过后缀“V”来将向量数据标记为一个整体。
同时，如果一条指令中有多个操作数，而不同操作数之间的数据位宽和有无符号不一致时，指令可以有多个后缀同时存在，依次从左往右列出每个操作数的数据类型情况。寄存器操作数通过不同的首字母表明其属于哪个寄存器文件。比如前面的举例中以“rN”来标记通用寄存器，以“fN”来标记浮点寄存器，其中N是数字，表示操作的是该寄存器文件中第N号寄存器。

## Slide 14: LoongArch指令系统概述
LoongArch的寄存器组
上一小节我们提到了寄存器操作数的标记方式，下面我们就来了解一下LoongArch架构下的寄存器组。由于LoongArch采用的是load/store架构，除数据存取指令外，所有的指令都直接对寄存器和立即数进行操作，无需内存参与，而寄存器和内存的通信就由数据存取指令来完成。所以架构中会存在较多的寄存器，这也是RISC指令集明显区别于CISC指令集的一个特点。
对于基础整数指令来说，LoongArch设置了32个通用寄存器（General-purpose Register简称GR），记为r0~r31。通用寄存器的位宽记作GRLEN，其值与指令集的位数相同，以教材中采用的LA32架构来说，GRLEN的值就是32。理论上来说指令中的寄存器操作数可以采用32个GR中的任何一个，但在LoongArch标准架构下，r0寄存器的值恒为0，而r1寄存器被固定为存放函数调用返回地址的寄存器，一般不建议使用。
同时还有一个程序计数器（Program Counter简称PC）负责记录当前取指指令的地址。为了确保程序运行的稳定性与安全性，PC寄存器中的值不能被指令直接修改，只有通过转移指令、调用陷入和调用返回指令间接修改。但是PC可以作为部分非转移类指令的源操作数被直接读取，PC的宽度总是与GR的宽度一致。

## Slide 15: LoongArch指令系统概述
而对于浮点指令来说，还需要浮点寄存器（Floating-point Register简称FR），条件标志寄存器（Condition Flag Register简称CFR）和浮点控制状态寄存器（Floating-point Controland Status Register 简称FCSR）对其提供支持。
与通用寄存器不同，浮点寄存器的位宽不是与指令集一致的，而是与其所要操作的数据类型有关。通常情况下FR的位宽为64bit，但当操作单精度浮点数和字整数的浮点指令时，其位宽仅为32位。当位宽为32bit时，数据总是出现在浮点寄存器的[31:0]位上，此时浮点寄存器的[63:32]位可以是任意值。
条件标志寄存器CFR共有8个，分别记为fcc0~fcc7，每个寄存器均支持用户进行读写。CFR的位宽仅为1bit，用于存放浮点比较的结果，当比较结果为真则置1，否则置0，是浮点分支指令的判断条件。
浮点控制状态寄存器FCSR共有4个，分别记为fcsr0~fcsr3,位宽都是32bit。其中fcsr1~fcsr3是fcsr0中部分域的别名，即访问fcsr1~fcsr3其实是访问fcsr0的某些域，进行写操作时对应的域也会被修改。

## Slide 16: LoongArch指令系统概述
31---------------------------------------------------00
r0(恒为0）
r1(返回地址)
r2
r3
……
r30
r31
PC
LA32下基础整数指令所需的寄存器
f0
f1
f2
f3
……
f30
f31
63-----------------------32 31----------------------00
LA32下的浮点寄存器

## Slide 17: LoongArch指令系统概述
除了上述寄存器外，龙芯架构还定义了一系列的状态控制寄存器CSR，这些寄存器用于控制指令的执行行为，通常每个CSR都会包含若干个域。这些寄存器负责维护机器的运行状态信息，处理异常情况等任务。
以当前模式信息寄存器（CRMD）为例，在CRMD寄存器中的第0位和第1位是负责维护当前特权等级的寄存器域，在执行特权指令之前，都需要对该域进行查询操作以确定当前用户是否具备执行指令的权限。
在程序的运行过程中状态寄存器为软件提供四种不同的读写操作模式：可读可写；只读；读取永远返回0；唯写入1有效。这些操作有效保护了系统安全并使得寄存器功能得以正常实现。在汇编程序中通常采用CSR.%%%%.####的形式来指称名称缩写为%%%%的状态控制寄存器中名为####的域。如CSR.MISC.0就是指杂项寄存器MISC的保留域0。
所有控制状态寄存器的位宽，或者固定为32位，或者与机器所实现的具体架构是LA32还是LA64相关。如果软件要操作当前系统中不存在的CSR，读返回的值可以是任意值，但是写动作不应改变软件可见的处理器状态。

## Slide 18: LoongArch指令系统概述
LoongArch的寻址方式
寻址方式就是在指令中说明操作数所在地址的方法，在LoongArch架构中共有五种寻址方式存在：
1.寄存器寻址
在寄存器寻址方式下，操作数就存放在CPU内部的寄存器中。指令中指定的寄存器号所对应的寄存器中的值即为操作数。由于无需通过访问存储器来取得操作数，因此采用寄存器寻址方式的指令具有较高的执行效率。但寄存器的总数有限使得寄存器寻址方式的使用代价较高。
OP
rd
rj
rk
寄存器

## Slide 19: LoongArch指令系统概述
2.立即数寻址
在立即数寻址方式中，操作数作为指令的一部分，被包含在指令中，紧跟在操作码后面，不需要到其他地址单元中去取，取出指令也就取出了操作数，这种操作数就被称为立即数。立即数寻址方式在执行阶段不需要再取出操作数，是常见的寻址方式中速度最快的寻址方式。但是立即数寻址方式下立即数的表示范围受到指令长度的限制
OP
rd
rj
立即数

## Slide 20: LoongArch指令系统概述
3.基址寻址
在基址寻址方式下，指令中会给出一个寄存器号和一个形式地址，寄存器的内容为基准地址，而形式地址是地址偏移量。寻址操作数时需要将寄存器中的内容与指令中给出的地址偏移量相加，从而得到一个操作数的有效地址。基址寻址方式可以有效扩大寻址范围，帮助开发人员在更大范围的空间内设计程序。
OP
rd
rj
地址
寄存器
存储器
存储器

## Slide 21: LoongArch指令系统概述
4.相对基址变址寻址
相对基址变址寻址方式下，指令中存在两个寄存器，一个作为基址寄存器，一个作为变址寄存器。当需要操作数时将两个寄存器中的值相加求和，获得的结果就是目标地址。在典型的基址变址寻址方式中，往往还需要确定一个段寄存器作为地址基准，那么相加的结果就是地址的偏移量，偏移量再加上基准地址才能获得操作数的地址。但是龙芯架构中，虚拟地址空间是线性平整的，龙芯架构的段基址就是整个内存空间的最小地址，无需再确定段寄存器。在龙芯架构中这种寻址方式主要用于普通防存指令中。
OP
rd
rj
rk
…
存储器
存储器
基址寄存器
变址寄存器
寄存器组

## Slide 22: LoongArch指令系统概述
5.PC相对寻址
PC相对寻址方式下，在LoongArch指令中会存在16位、21位或26位三种长度的立即数。LA的转移指令一般都会采用PC相对寻址方式来获得跳转的目标地址。PC相对寻址方式中一般先将指令码中的立即数逻辑左移两位后再进行符号扩展得到地址的偏移量，然后将获得的偏移量加上当前程序计数器PC的内容，获得的结果就是目标地址。PC相对寻址的优点是其操作数地址不是固定的，会随着PC值的变化而变化并且与指令地址之前总是相差一个固定值，因此便于程序浮动。
OP
rd
rj
地址
PC
存储器
存储器
带符号扩展成32位
并左移2位
<<2

## Slide 23: LoongArch32指令集
LoongArch32是龙芯架构指令集的32位版本，其指令数较少但实现了对计算机基础功能的全部支持，比较适合于教学讲解，下面我们将介绍LoongArch32指令集中的常用指令类型。
1.数据处理指令
数据处理指令主要包括加减乘除，逻辑运算和符号扩展等针对数据运算和处理的指令，也是所有指令集中必不可少的基础指令类型。
  ADD.W寄存器加法指令
指令格式：add.w rd, rj, rk
指令功能：ADD.W将通用寄存器rj中的[31:0]位数据加上通用寄存器rk中的[31:0] 位数据，所得结果的[31:0] 位符号扩展后写入通用寄存器rd中，即rd=rj+rk。
例如：
add.w r5, r6, r7 ； r5=r6+r7

## Slide 24: LoongArch32指令集
1.数据处理指令
  ADDI.W 带立即数的加法指令
指令格式：addi.w rd, rj, si12
指令功能：ADDI.W将通用寄存器rj中的[31:0]位数据加上12比特立即数si12符号扩展后的32位数据，所得 结果的[31:0]位符号扩展后写入通用寄存器rd中。该指令执行时不会对溢出情况做任何特殊处理。
例如：
addi.w r5, r6, 5； r5=r6+5
  SUB.W寄存器减法指令
指令格式：sub.w rd, rj, rk
指令功能：SUB.W将通用寄存器rj中的[31:0]位数据减去通用寄存器rk中的[31:0] 位数据，所得结果的[31:0] 位符号扩展后写入通用寄存器rd中，即rd=rj-rk。
例如：
sub.w r5, r6, r7 ；r5=r6-r7

## Slide 25: LoongArch32指令集
1.数据处理指令
  MUL.W,MULH.W[U]乘法指令
指令格式：mul.w rd, rj, rk
mulh.w rd, rj, rk
mulh.wu rd, rj, rk
指令功能：MUL.W指令将通用寄存器rj中的数据与通用寄存器rk中的数据进行相乘，乘积结果的[31:0]位数据写入通用寄存器rd中。MULH.W将寄存器rj和rk中的数据视为有符号数进行相乘，乘积结果的[63:32]位数据写入通用寄存器rd中。MULH.WU则是将rj和rk中的数据视作无符号数进行相乘，乘积结果的[63:32]位写入通用寄存器rd中。
例如：
mul.w r4, r5, r6 ；将r5和r6中的数据进行相乘，乘积结果的[31:0]位写入r4
mulh.w r4, r5, r6 ；将r5和r6中的数据当作有符号数进行相乘，乘积的[63:32]
位写入r4。
mulh.wu r4,r5,r6 ；r5，r6当作无符号数进行相乘，结果的[63：32]位存入r4。

## Slide 26: LoongArch32指令集
1.数据处理指令
  DIV.W[U]除法指令
指令格式:div.w rd, rj, rk
div.wu rd, rj, rk
指令功能:两种指令都是将通用寄存器rj中的数据除以通用寄存器rk中的数据,所得的商写入通用寄存器rd中.区别就是div.wu将数据当作无符号数进行计算,而div.w将数据当作有符号数进行计算。同时当除数是0时，指令的运行结果可以是任意值，且不会因此触发任何异常。
例如:
div.w r4, r5, r6 ；假设r5等于4，r6等于1，则指令运行结束后r4等于4。
  MOD.W[U]取余指令
指令格式：mod.w rd, rj, rk
mod.wu rd, rj, rk
指令功能：MOD.W指令将rj和rk中的数据当作有符号数进行操作，MOD.WU将其当作无符号数进行操作。两条指令都会将rj中的数据除以通用寄存器rk中的数据，所得的余数写入通用寄存器rd中。同时每一对求商/余数的指令对（DIV.W/MOD.W,DIV,WU/MOD.WU）的运算结果都满足余数与被除数的符号一致且余数的绝对值小于除数的绝对值。
例如：
mod.w r4, r5, r6 ；假设r5等于5,r6等于6，则指令运行结束后r4等于5。

## Slide 27: LoongArch32指令集
想一想，计算机支持的运算模式十分复杂，那么像开根号，求对数等更复杂的运算方式在精简指令集机器上是怎么实现的呢？然后自己尝试编写一段代码计算一下平方差公式(立即数装载指令：lu12i.w rd,si20)。
在精简指令集计算机中，像开根，求对数等更复杂一些的运算方式，都是通过泰勒公式等数学手段将其转换成加减乘除等基础运算的方式实现的。

## Slide 28: 编程练习
平方差公式 (a+b)*(a-b)=a2-b2
ld.w r2,r0,0 #将a装载到寄存器r2中，a在内存中的起始地址为0
ld.w r3,r0,32 #将b装载到寄存器r3中，b在内存中的起始地址为32
mul.w r4,r2,r2 #r4=r2*r2=a*a=a2
mul.w r5,r3,r3 #r5=r3*r3=b*b=b2
sub.w r6,r4,r5 #r6=r4-r5=a2-b2

## Slide 29: LoongArch32指令集
逻辑运算指令：
逻辑与指令：
and r5, r6, r7 # r5=r6 & r7
andi r5, r6, 0101 # r5=r6 & 5
逻辑或指令：
or r5, r6, r7 # r5=r6 | r7
ori r5, r6, 0101 # r5=r6 | 5
逻辑异或指令：
xor r5, r6, r7 # r5=r6 ^ r7
xori r5, r6, 0101 # r5=r6 ^ 5
逻辑或非指令：
nor r5, r6, r7 # r5=~（r6 | r7）
由于逻辑非可以通过或非指令间接实现，所以未设置单独的逻辑非指令。
想一想逻辑非指令要怎么实现？
nor r5,r5,0

## Slide 30: LoongArch32指令集
逻辑移位指令：
逻辑左移指令：
sll.w r4, r5, r6 # r4=r5 << r6
slli.w r4, r5, 8 # r4=r5 << 8
逻辑右移指令：
srl.w r4, r5, r6 # r4=r5 >> r6
srli.w r4, r5, 8 # r4=r5 >> 8
算数右移指令：
sra.w r4, r5, r6 # r4=r5 >> r6
srai.w r4, r5, 8 # r4=r5 >> 8
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 31: 编程练习
（a2-b2）/2
ld.w r2,r0,0 #将a装载到寄存器r2中，a在内存中的起始地址为0
ld.w r3,r0,32 #将b装载到寄存器r3中，b在内存中的起始地址为32
mul.w r4,r2,r2 #r4=r2*r2=a*a=a2
mul.w r5,r3,r3 #r5=r3*r3=b*b=b2
sub.w r6,r4,r5 #r6=r4-r5=a2-b2
ori r7, r0, 2 #r7=0|2
div.w r8, r6, r7 #r8=r6/r7

## Slide 32: LoongArch32指令集
练习
尝试通过移位和逻辑运算指令，将0xABCD转换成0xDABC。可以通过逻辑运算指令取出源操作数中的某一部分，然后进行移位操作后，再将该部分放置到正确的位置上（假设源操作数被保存在r3寄存器中）。
andi r4,r3,0xF #将0xABCD和0xF进行和操作，取出低4位也就是D放入寄存器r4中
srli.w r5,r3,8 #将0xABCD逻辑右移8位，得到0xABC
slli.w r4,r4,24 #将0xD逻辑左移24位，得到0xD000
or r6,r4,r5 #将0xABC和0xD000进行或操作，以合并两者，得到0xDABC，并存入r6
r6中就是我们想要的0XDABC了。

## Slide 33: LoongArch32指令集
2.转移指令
转移指令主要分为无条件跳转和条件跳转两种指令类型，他们在汇编程序的实现中起着举足轻重的作用，大部分的循环或选择语句都是通过转移指令来组合实现的。
LA32中的无条件跳转指令有B，BL和JIRL三条，其指令格式分别为：
b offs26;
bl offs26;
jirl rd,rj,offs16;
虽然三条指令都是无条件跳转指令，但其作用的环境与情况不尽相同，起到的作用也是不一样的。
B指令无条件跳转到目标地址处，指令的跳转目标地址是将指令的PC值加上指令中给出的26比特长度的立即数offs26逻辑左移2位后进行符号扩展所得到的偏移值。
BL指令无条件跳转到目标地址处，同时将该指令的PC值加4的结果写入到1号通用寄存器r1中。指令跳转的目标地址是将指令码中的26比特长度的立即数offs26逻辑左移2位后再符号扩展，所得的偏移值加上该分支指令的PC。
JIRL 无条件跳转到目标地址处，同时将该指令的PC值加4的结果写入到通用寄存器rd中。该指令的跳转目标地址是将指令码中的16比特立即数offsl6逻辑左移2位后再符号扩展，所得的偏移值加上通用寄存器rj中的值。要注意的是当rd等于0时，JIRL的功能即是一条普通的非调用间接跳转指令。同时，rd等于0,rj等于1且offsl6等于0的JIRL 常作为调用返回间接跳转使用。

## Slide 34: LoongArch32指令集
LA32中条件跳转指令有BEQ,BNE,BLT[U],BGE[U]条件跳转指令，其指令编码格式都是2RI16，六条分支指令的跳转目标地址计算方式都是将指令码中的16比特立即数offsl6逻辑左移2位后再符号扩展所得的偏移值加上该分支指令的PC。
BEQ指令将指令中给出的两个通用寄存器的值进行比较，如果两者相等则跳转到目标地址，否则不跳转。
BNE指令将指令中给出的两个通用寄存器的值进行比较，如果两者不相等则跳转到目标地址，否则不跳转。
BLT[U]指令将指令中给出的两个通用寄存器的值视作有符号数进行比较，如果前者小于后者则跳转到目标地址，否则不跳转，加上后缀U则是将其视作无符号数进行比较。
BGE[U]指令将指令中给出的两个通用寄存器的值视作有符号数进行比较，如果前者大于后者则跳转到目标地址，否则不跳转，加上后缀U则是将其视作无符号数进行比较。
转移指令在循环结构和程序分支结构的实现中是最重要的命令之一，具体的使用方式与例子将在之后汇编语言的机器级表示中进行详细介绍。

## Slide 35: LoongArch32指令集
3.访存指令
在精简指令集RISC中，指令对存储器的访问受到了极大限制，绝大多数的存储器访问操作需要通过访存指令实现。LA32为了满足应用对存储访问操作功能的需求，除了基础访存指令之外，还提供了原子访存功能的支持。
普通访存指令通过后缀说明访存操作数的大小和类型，其寻址方式是典型的基址寻址方式。普通访存指令有访存读指令LD和访存写指令ST。
以LD.BU为例，假设存在指令ld.bu r4,r5,1;r5的值为4，则指令的执行过程是计算4+1，然后访问地址为5的内存空间，并取回一个字节的数据在零扩展后写入r4。
然后我们来认识一下原子访存指令LL.W和SC.W，这两条指令结对使用用于实现原子的“读-修改-写”过程。LL.W指令从内存指定地址取回一个字的数据符号扩展后写入通用寄存器rd,在程序对该操作数完成操作后，与之配对的SC.W指令操作同样宽度的数据且访间相同的内存地址，完成原子操作。

## Slide 36: 汇编语言源程序格式
汇编语言
我们都知道计算机上执行的是机器代码，是使用字节序列编码最底层的操作序列。而当我们使用Java、C、C++等高级语言时，编译器帮我们屏蔽了程序从编译到运行的细节，但在高级语言出现之前，汇编语言编程一直是程序开发的主要手段。
GCC的C语言“编译器”（区别于通常提到的具备完整编译流程的编译器，这个编译器只完成对高级语言的编译功能）的输出形式是汇编代码，汇编代码给出程序中的每一条指令，是机器代码的汇编表示。然后GCC调用“汇编器”和“连接器”，通过汇编代码生成机器可以读懂的机器代码。借助于此，我们可以一览汇编语言的魅力，通过学习汇编语言，能够更好的帮助我们理解编译器的优化效率，认识代码逻辑的基础运行方式。
在开始之前，我们来认识一些LoongArch源程序的文件类型：
文件类型 | 扩展名
汇编语言源文件 | .s
C语言源文件 | .c
C++源文件 | .cpp
引入文件 | .inc
头文件 | .h

## Slide 37: 汇编语言源程序格式
汇编语言程序的结构
汇编代码是机器代码的符号表示，其在大体上与汇编助记符的指令格式是一致的，不过在组织结构上做出了一定的规定，下面我们借助一个简单的C语言程序来认识一下汇编语言程序的构成：
#include <stdio.h>
int main(void)
{
printf("Hello World!\n");
printf("Welcome to LoongArch World!\n");
return 0;
}
大家可以猜想一下这样一个简单的程序在编译成汇编语言之后可能会有多少行。

## Slide 38: LoongArch32指令集
练习
认识了数据段的作用和数据段定义中常用的一些伪指令后，尝试分析一下下面给出的数据段在使用小端存储模式的计算机中的存储映像。
.data 0x10012000
str1: .ascii “SDUCS”
str2: .asciiz “SDUCS2022”
b1: .byte 1,2,3,4
h1: .half 1,2,3,4
w1: .word 1,2,3,4
地址 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f
10012000 | 53 | 44 | 55 | 43 | 53 | 53 | 44 | 55 | 43 | 53 | 32 | 30 | 32 | 32 | 00 | 01
10012010 | 02 | 03 | 04 |  | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00
10012020 | 02 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 |  |  |  | 

## Slide 39: 章节小结
章节小结
本章从指令集的体系结构出发，首先介绍了指令集的概念与各种指令集的特点。然后以龙芯中科研制的LoongArch指令集架构为例，向大家介绍了指令编码，汇编助记符和寄存器组织格式等LA32的相关知识，然后以此为基础简要讲解了汇编语言的相关知识和一些常用编程语句的机器级表示形式。
希望大家通过本章的学习，可以：
    了解指令集系统架构的概念与RISC和CISC的优缺点
    理解机器指令的编码方式和汇编助记符设计原理
    掌握LA架构下常用的汇编命令与一定的汇编语言代码阅读能力，掌握过程调用的概念与程序栈的组织维护方式，进一步认识程序在计算机中的运行过程。掌握几种常用语句的机器级实现形式，并将其运用到代码的优化调试中。