## Slide 1
第四章：程序的加载与运行

## Slide 2: 内容提要
第一节：可执行目标文件的生成
  编译
  汇编
  链接
第二节：可执行目标文件的运行
  加载
  程序执行过程
  指令执行介绍
  第三节：流水线技术
  流水线方式
  指令流水线
  流水线存在的问题
  流水线与异常处理
  流水线优化技术

## Slide 3: 可执行文件的生成
从源程序到可执行程序
源代码
预处理程序
词法分析程序
语法分析程序
中间代码生成程序
代码优化程序
汇编器
目标代码
链接器
其他目标代码
其他目标代码
可执行程序
出错处理程序
编译阶段
预处理：预处理是生成可执行目标文件的第一步。主要是对头文件、宏定义以及特殊符号进行处理。
编译：编译是生成可执行目标文件的第二步。它将经过预处理的高级语言源代码后编译生成汇编语言程序。
汇编：汇编是生成可执行目标文件的第三步。编译后生成的汇编语言程序由汇编程序翻译成带有偏移量的机器语言指令，并把这些指令打包生成可重定位目标文件。
链接：链接是最后一步。它以汇编生成的多个可重定位目标文件和库文件作为输入，并将它们组合生成单个可执行目标文件。

## Slide 4: 编译
预处理
编译阶段
高级语言源程序转换成可执行目标文件时，在编译之前首先要预处理。以C语言程序为例：
删除所有的代码注释信息。
删除所有的 #define并展开所有宏定义。
插入所有 #include文件的内容到源文件中的对应位置，include过程是递归执行的。
其他信息。
预处理阶段生成的文件通编译器经过以下步骤生成汇编语言程序。
语法分析
词法分析
语义分析
代码优化
源代码
预处理程序
hello.c
编译
hello.i
汇编语言程序
hello.s

## Slide 5: 汇编
汇编
在汇编阶段，汇编器读入编译阶段生成的汇编语言程序并将其翻译成能被机器识别的二进制机器指令和二进制数据文件，这些文件被称为目标文件。
每个目标文件都包含了机器指令和用于将多个目标文件合并为程序的记录（重定位）信息，所以生成的目标文件也被称为可重定位目标文件。
汇编语言程序
汇编
hello.s
hello.o
可重定位目标文件
Linux中为ELF格式文件
Notes: 汇编器的作用在于将汇编语言程序翻译成二进制机器指令和二进制数据文件。汇编器读入一个汇编语言源文件并产生多个目标文件。由于最终运行的可执行目标文件由多个不同模块的目标文件组合产生，因此在汇编阶段不可能为每条指令确定运行的最终地址，所以单个目标文件都包含了机器指令和用于将多个目标文件合并为程序的记录（重定位）信息。这就是汇编生成的目标文件也被称为可重定位目标文件的原因。Linux系统中的目标文件格式叫做ELF(Executable Linkable Format)。

## Slide 6: 可重定位目标文件
可重定位目标文件组成
Linux系统中的目标文件格式叫做ELF(Executable Linkable Format)。在ELF文件内部，不同类型的数据存放在不同的节内，比如：
汇编时把所有的代码(指令)放在同一个节中，并且给这个节起名为.text
把所有已初始化的数据放在.data节
把所有未初始化的数据放在.bss节
把所有只读的数据放在.rodata节
ELF文件最重要的一个节是ELF header，header中存放了节表，节表中保存了ELF文件中所有的节的基本属性，包括每个节的节名、节在ELF文件中的偏移、节的长度及节的读写权限等，节表决定了整个ELF文件的结构。
Notes: 由高级编程语言编写的源文件不能直接执行，需要经过一系列处理转化成计算机可以理解的机器语言，进而在计算机中运行。

## Slide 7: Linux装载ELF简介
计算机的操作系统启动程序固化在硬件上，每次计算机上电时，都将自动加载启动程序，之后的每一个程序，每一个应用，都是不断的 fork 出来的新进程。下面将以Linux 系统装载可执行文件为例具体介绍加载流程。当在shell中运行可执行程序时也是由shell 进程 fork 出一个新进程，在新进程中调用exec函数装载可执行文件并执行。
(1) execve()
当shell中键入执行程序的指令之后，shell进程获取到键入的指令，并执行execve()函数，该函数的参数是键入的可执行文件名和形式参数，还有就是环境变量信息。execve()函数对进程栈进行初始化，即压栈环境变量值，并压栈传入的参数值，最后压栈可执行文件名。初始化完成后调用sys_execve()。
(2) sys_execve()
该函数进行一些参数的检查与复制，而后调用do_execve()函数。

## Slide 8: Linux装载ELF简介
(3) do_execve()
该函数在当前路径与环境变量的路径中寻找给定的可执行文件名，找到文件后读取该文件的前128字节。读取这128个字节的目的是为了判断文件的格式，每个文件的开头几个字节都是魔数，可以用来判断文件类型。读取了前128字节的文件头部后，将调用 search_binary_handle()。
(4) search_binary_handle()
该函数将去搜索和匹配合适的可执行文件装载处理程序。Linux 中所有被支持的可执行文件格式都有相应的装在处理程序。以Linux 中的ELF 文件为例，接下来将会调用elf 文件的处理程序：load_elf_binary()。
(5) load_elf_binary()
该函数执行以下三个步骤:
创建虚拟地址空间：实际上指的是建立从虚拟地址空间到物理内存的映射函数所需要的相应的数据结构（即创建一个空的页表）；
读取可执行文件的文件头，建立可执行文件到虚拟地址空间之间的映射关系；
将CPU指令寄存器设置为可执行文件入口（虚拟空间中的一个地址）。
事实上装载函数执行完毕后，可执行文件真正的指令和数据都没有被装入内存中，只是建立了可执行文件与虚拟内存之间的映射关系，以及分配了一个空的页表，用来存储虚拟内存与物理内存之间的映射关系。

## Slide 9: Linux装载ELF简介
(6)程序返回到execve()中
此时从内核态返回到用户态，且寄存器的地址被设置为了ELF的入口地址，于是新的程序开始启动，发现程序入口对应的页面并没有加载（因为初始时是空页面），此时引发一个缺页错误，操作系统根据可执行文件和虚拟内存之间的映射关系，在磁盘上找到缺的页，并申请物理内存，将其加载到物理内存中，并在页表中填入该虚拟内存页与物理内存页之间的映射关系。之后程序正常运行，直至结束后回到shell父进程中，结束回到shell。

## Slide 10: 流水线方式
什么是流水线？
  流水线方式可以将复杂过程分解成多个阶段，每个阶段可以与其他阶段同时进行。这种方式与工厂中的生产流水线非常相似，因此称之为流水线方式。
  以工厂流水线为例。假设某个工厂要制作一个玩具模型，整个过程可以分为以下四个阶段：
    制造零件，即制造模型所需的所有零件；
    喷漆，即按要求为零件喷漆上色；
    组装，将零件组装为一个完整模型；
    包装出厂，将制作完成的模型封装为商品。
  具体来说，当第一批零件制作完成，被送往下一个车间喷漆，这时生产零件的机器空闲，就可以开始制作第二批零件；同理，当第一批零件喷漆完成，被送往下一个车间进行组装，这时就可以开始第二批零件的喷漆；当第一个模型组装完成，就会被送往下一个车间进行包装，这时就可以开始组装第二个模型。这样一来，模型制造的所有阶段都在同时进行，也就是说所有流水线的步骤都在并行。当然，并行的前提是，这四个阶段的执行是在不同的车间，用到不同的资源。

## Slide 11: 流水线方式
流水线示意图
时间
任务顺序
制造零件
喷漆
组装
包装出厂
制造零件
喷漆
组装
包装出厂
制造零件
喷漆
组装
包装出厂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
时间
任务顺序
制造零件
喷漆
组装
包装出厂
制造零件
喷漆
组装
包装出厂
制造零件
喷漆
组装
包装出厂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 12: 流水线方式
流水线的加速
  对于任何一个玩具模型的制造步骤都没有减少，制造一个模型的总时长也没有缩短，但是制造多个模型的总体时间缩短了，原因在于通过多个子过程之间的并行，单位时间内完成的任务变多了。
  流水线提高了模型制造过程的吞吐率，如果有足够多的模型制造任务，那么虽然制造单个模型的时长没有缩减，但它减少了完成任务的总体时间。
  衡量流水线的加速效果时，经常提到加速比的概念。加速比的定义如下：
  在生产玩具模型的例子中，我们可以假设模型制造的每个阶段占用的时长相等，同时我们有足够多的任务需要去完成。这种情况下，因为同一时刻在执行4个任务，所以总体加速比会无限接近于4。也就是说，加速倍数与同一时刻能够并行执行的任务数有直接的关系。当只有3个任务的时候，加速比只有2，这是因为流水线没有完全填满。因此想要充分实现流水线的性能，必须要有足够多的任务，避免出现流水线未填满的情况。

## Slide 13: 指令执行介绍
指令执行过程
执行程序时，首先将可执行目标文件加载到内存中，然后计算机根据文件中的指令取到CPU中自动完成。通常情况下，计算机每执行一条指令可认为是分为以下五个阶段进行，循环往复：
取指令阶段：取指令阶段是将一条指令从主存中取到指令寄存器的过程。程序计数器PC中的数值，用来指示取出指令在主存中的位置。当一条指令被取出后， (PC) + 1= PC形成下条指令地址。
指令译码阶段：指令译码阶段，指令译码器按照预定的指令格式，对取回的指令进行拆分和解释，识别区分出不同的指令类别以及各种获取操作数的方法。
指令执行阶段：完成指令所规定的各种操作，具体实现指令的功能。
访存阶段：根据指令地址码，得到操作数在主存中的地址，并从主存中读取该操作数用于运算。
结果写回阶段：把执行指令阶段的运行结果数据写回到某种存储部件。
取指
译码
执行指令
访存取数
结果写回
Notes: 取指令（Instruction Fetch，IF）阶段是将一条指令从主存中取到指令寄存器的过程。程序计数器PC中的数值，用来指示取出指令在主存中的位置。当一条指令被取出后， (PC) + “1” = PC形成下条指令地址，这里的“1”指的是一条指令的字节数；
2) 指令译码阶段
取出指令后，计算机立即进入指令译码（Instruction Decode，ID）阶段。在指令译码阶段，指令译码器按照预定的指令格式，对取回的指令进行拆分和解释，识别区分出不同的指令类别以及各种获取操作数的方法；
3) 执行指令阶段
在取指令和指令译码阶段之后，接着进入执行指令（Execute，EX）阶段。此阶段的任务是完成指令所规定的各种操作，具体实现指令的功能。为此，CPU的不同部分被连接起来，协同执行所需的操作；
例如，如果要求完成一个加法运算，算术逻辑单元ALU将与一组输入和一组输出连通，输入端提供需要相加的数值，输出端将含有最后的运算结果。
4) 访存阶段
根据指令需要，有可能要访问主存，读取操作数，这样就进入了访存（Memory，MEM）阶段。此阶段的任务是：根据指令地址码，得到操作数在主存中的地址，并从主存中读取该操作数用于运算；
5) 结果写回阶段
作为最后一个阶段，结果写回（Writeback，WB）阶段把执行指令阶段的运行结果数据“写回”到某种存储部件：结果数据经常被写到CPU的内部寄存器中，以便被后续的指令快速地存取；在有些情况下，结果数据也可被写入主存。许多指令还会改变程序状态字寄存器中标志位的状态，这些标志位标识着不同的操作结果，可被用来影响程序的动作。
在指令执行完毕、结果数据写回之后，若无意外事件（如结果溢出等）发生，计算机将接着从程序计数器PC中取得下一条指令地址，开始新一轮的循环，下一个指令周期将顺序取出下一条指令。许多新型CPU可以同时取出、译码和执行多条指令，具有并行处理的特性。

## Slide 14: 指令流水线
指令流水线
  指令流水线是一种实现多条指令重叠执行的技术。一条指令的执行一般需要经过多步操作，每个操作与其他操作之间可以同时执行，而流水线方式能够充分利用这些操作之间的并行性。
  以RISC指令集中的LoongArch指令集为例。在LoongArch指令集中，一条指令的执行可以分为以下五步操作，分别是：
    取指，将指令从指令存储器中取出；
    译码，同时读取寄存器。LoongArch的指令格式允许同时进行这两步操作；
    执行，执行操作或计算地址；
    访存，从数据存储器中读取操作数；
    写回，将结果写回寄存器。

## Slide 15: 指令流水线
五级流水线
  假设在LoongArch指令集中，指令执行的每步操作时长都相等，那么可以得到如下的流水线过程图。
时间
任务顺序
取指
译码
执行
访存
取指
译码
执行
访存
取指
译码
执行
访存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
写回
写回
  在这条指令流水线中，一条指令的执行可以分为五个阶段，同时代表这是一个五级流水线，因此在理想情况下，流水线的加速比能够达到5。
  实际指令执行过程中，指令流水线的加速比无法达到理想值，主要原因是实际指令运行过程中，每个阶段的运行时间有长有短，时钟周期的时长需满足最慢的阶段。

## Slide 16: 指令流水线
例5.1 LoongArch中的单周期指令模型与指令流水线
  为了具体演示LoongArch中的流水线过程，我们首先选择四个常见的指令，分别是：取字（ld.w），存字（st.w），加（add.w）和分支（beq）。如图所示，描述了每个指令包含的阶段和所用时长，这里假设主要功能的所用时长分别为：存储器的存取时间为200ps，寄存器读写的用时为100ps，ALU操作的用时为200ps。请问在这种情况下：
    在单周期指令模型中，完成一条指令的时钟周期应为多长？
    如果使用指令流水线，时钟周期应该设置为多长？
    如果执行3条指令，加速比为多少？
    如果执行无数条指令，理想情况下加速比为多少？
指令类型 | 取指令 | 读寄存器 | ALU操作 | 数据存取 | 写寄存器 | 总时间
取字 | 200ps | 100ps | 200ps | 200ps | 100ps | 800ps
存字 | 200ps | 100ps | 200ps | 200ps |  | 700ps
加法 | 200ps | 100ps | 200ps |  | 100ps | 600ps
分支 | 200ps | 100ps | 200ps |  |  | 500ps

## Slide 17: 指令流水线
例5.1 LoongArch中的单周期指令模型与指令流水线
800ps
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指令
读寄存器
ALU运算
访存
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
写回
ADD.w $r5, $r3, $r4
ADD.w $r8, $r7, $r6
ADD.w $r11, $r10, $r9
800ps
取指令
读寄存器
ALU运算
访存
写回
800ps
取指令
…
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指令
读寄存器
ALU运算
访存
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
写回
ADD.w $r5, $r3, $r4
ADD.w $r8, $r7, $r6
ADD.w $r11, $r10, $r9
200ps
取指令
读寄存器
ALU运算
访存
写回
200ps
取指令
读寄存器
ALU运算
访存
写回
200ps
200ps
200ps
200ps
200ps

## Slide 18: 指令流水线
例5.1 LoongArch中的单周期指令模型与指令流水线
  （1）在单周期指令模型中，完成一条指令的时钟周期应为多长？
  解：在单周期指令模型中，一个时钟周期执行一条指令，因此时钟周期的时间长度必须满足最慢的指令。在我们考虑的四条指令中，最慢的是取字（ld.w）指令，总时长为800ps，因此时钟周期应设置为800ps。
  （2）如果使用指令流水线，时钟周期应该设置为多长？
  解：与单周期指令模型类似，指令流水线的时钟周期必须要满足最慢的步骤，在指令执行的五个步骤中，耗时最长的是存储器的存取和ALU操作，均为200ps，因此指令流水线的时钟周期为200ps。
  （3）如果执行3条指令，加速比为多少？
  解：如图所示，单周期指令模型执行单条指令的时间为800ps，因此执行3条指令所需时间为2400ps。在指令流水线中，一个时钟周期执行指令周期中的一个子过程，所需时间为200ps，因此执行一条指令所需时间为1000ps。执行3条指令所需时间为1400ps。因此，加速比为2400/1400≈1.7，这里加速比较小的原因是流水线未填满，同时由于指令流水线的时钟周期需要考虑最慢的步骤，因此指令流水线下单条指令的执行时长为1000ps，大于单周期指令模型800ps的单条指令执行时间。

## Slide 19: 指令流水线
例5.1 LoongArch中的单周期指令模型与指令流水线
  （4）如果执行无数条指令，理想情况下加速比为多少？
  解：首先考虑将指令数量与执行时间联系起来，假设指令数量为n，那么单周期指令模型中，指令的执行时间为（时钟周期*指令数量）＝ 800*n；在指令流水线中，由于除了第一条指令需要1000ps外，每增加一条指令，执行时间增加200ps，因此指令的执行时间为1000+200（n-1）= 800＋200*n。因此，当n趋于无穷时，加速比为

## Slide 20: 流水线存在的问题
冒险
  流水线中存在这样一种情况，在下一个时钟周期内，待执行指令无法正常执行，这种情况称为冒险（Hazard）。
  出现冒险的原因是，若继续按指令流水线的方式来执行指令，可能会导致不正确的计算结果。
  三种典型的流水线冒险：
    数据冒险
    控制冒险
    结构冒险

## Slide 21: 流水线存在的问题
数据冒险
  数据冒险（Data hazard）指的是，一条指令的执行需要使用前一条指令的运行结果，但是这个运行结果还没有被写回。
  发生数据冒险，主要跟数据读写的顺序有关，常见的会引发数据冒险的读写依赖有以下三种：写后读（Read After Write，RAW）依赖，读后写（Write After Read，WAR）依赖和写后写（Write After Write，WAW）依赖。
  假设指令A先于指令B执行:
    RAW：指令A会将数据写入寄存器，而指令B会读取指令A写入寄存器的内容。
    WAR：指令A会读取寄存器的内容，而指令B会将数据写入寄存器。
    WAW：指令A会将数据写入寄存器，而指令B也会将数据写入寄存器，覆盖指令A的写入数据。
  在我们的指令流水线过程中，如果指令不是乱序执行，就只会遇到RAW的数据冲突，当然，如果指令是乱序执行，即不按照原本顺序执行，那么以上三种冲突都有可能发生。

## Slide 22: 流水线存在的问题
RAW
  假设有如下这样一个指令序列:
    add.w $r5, $r3, $r4
    sub.w $r7, $r5, $r6
    add.w $r9, $r7, $r8
  其中第1、2条指令和2、3条指令之间都有RAW依赖，原因是第2条指令的执行需要读取第1条指令的计算结果（存储在寄存器r5），同理，第3条指令的执行需要读取第2条指令的计算结果（存储在寄存器r7）。
  必须等待上一条指令的写回阶段结束，下一条指令的译码阶段才能开始进行，否则就会引发数据错误。
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
译码
执行
访存
取指
译码
执行
访存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
写回
写回

## Slide 23: 流水线存在的问题
流水线阻塞
  为了保证指令的正确执行，最直接的解决办法就是阻塞下一条指令，让第2条指令等待3个时钟周期，这样等待第1条指令将结果写入寄存器，第2条指令才开始读取寄存器内容。
  流水线阻塞的具体实现方式称为气泡（Bubble），即阻止寄存器内容改变并通知下一级流水线指令无效，因此流水线阻塞有时又会被称为气泡。
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
译码阻塞（数据相关）
执行
访存
取指阻塞（结构相关）
译码
执行
访存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
写回
写回
sub.w $r7, $r5, $r6
add.w $r9, $r7, $r8
译码
译码阻塞（数据相关）
10
取指
add.w $r5, $r3, $r4

## Slide 24: 流水线存在的问题
前递（Forwarding）
  使用流水线阻塞技术，虽然避免数据错误的产生，但是指令流水线的效率会大大降低，因为数据冒险的发生过于频繁并且导致的延迟太长，因此产生了另一种解决方法，称为前递（Forwarding）或者旁路（Bypassing），前递的含义是从内部资源中直接提前得到缺少的运算项。
  在这种情况下，我们将原本3个时钟周期的延迟减少到1个时钟周期，大大提高了指令流水线的效率，减少了数据冒险所带来的影响。
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
阻塞
执行
访存
阻塞
译码
执行
访存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
写回
写回
    add.w $r5, $r3, $r4
sub.w $r7, $r5, $r6
add.w $r9, $r7, $r8
译码
取指
10
阻塞

## Slide 25: 流水线存在的问题
控制冒险
  控制冒险（Control hazard）指的是尚未确定是否发生的分支指令，如何进行下一次取指的问题。
  图中表示了分支指令beq会出现的控制冒险。当分支指令beq经过执行阶段，才能得出下一条指令的执行地址并将它输入程序计数器PC，但是此时指令流水线已经取回下一条指令，这时就可能导致取回错误的指令。
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
译码
访存
写回
取指
访存
写回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
执行
译码
执行
add.w $r5, $r4, $r3
or add.w $r9, $r8, $r7
beq $r4, $r5 40

## Slide 26: 流水线存在的问题
控制冒险的解决方案
  为了解决这个问题，最直接的方法还是使用阻塞。为了在分支指令beq执行阶段完成前阻塞后续指令，这里需要引入两个时钟周期的阻塞。这种方法能够确保指令正确执行，但是它对流水线的效率影响较大。
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
译码
访存
写回
1
2
3
4
5
6
7
写回
add.w $r5, $r4, $r3
执行
beq $r4, $r5 40
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
访存
写回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
or add.w $r9, $r8, $r7
译码
执行
beq $r4, $r5 40
气泡
……

## Slide 27: 流水线存在的问题
控制冒险的解决方案
  为了解决这个问题，最直接的方法还是使用阻塞。为了在分支指令beq执行阶段完成前阻塞后续指令，这里需要引入两个时钟周期的阻塞。这种方法能够确保指令正确执行，但是它对流水线的效率影响较大。
  如果我们能增加专用的运算资源将转移指令条件判断和计算下一条指令PC的处理调整到译码阶段，那么转移指令后面的指令只需要阻塞一个时钟周期。
  还有一种减少流水线阻塞等待的转移指令延迟槽技术，简单地说就是位于分支指令后面的一条指令，不管分支发生与否其总是被执行。结合译码阶段增加专用硬件判断下一条指令的PC地址和延迟槽技术，就能避免控制冒险带来的延迟，保证流水线的全速运行。
  对很多计算机而言，阻塞的方式代价太大，为了减少阻塞带来的延迟，产生了另一种消除控制冒险的技术，叫做预测（Prediction）。预测的方法，在预测正确的情况下不会降低流水线的效率，但在预测错误的情况下，需要回到预测错误的位置重新执行正确的分支。

## Slide 28: 流水线存在的问题
分支预测
  分支预测有多种，最简单一种就是总预测分支未发生，这样当预测正确时，流水线就会正常执行，只有当转移发生时才会产生阻塞。还有更加成熟的技术称为动态分支预测，它的预测会基于本身及其他分支跳转的历史记录，并且会动态改变分支预测结果。这种情况下，分支预测的成功率能够达到90%以上。

## Slide 29: 流水线存在的问题
结构冒险
  结构冒险（Structure Hazard）指的是，硬件不支持多条指令在同一时钟周期内执行的情况。假设并行的两个阶段申请同一硬件资源，就会导致资源的抢夺，那么在这个时钟周期内，总有一方申请的资源无法得到满足，这种情况就会导致结构冒险。
  结构冒险最经常发生在功能单元未能完全流水化的情况下，因此此时的功能单元不能满足每个时钟周期执行一条指令；或者某一资源不足以满足流水线中的指令组合，比如寄存器只有一个写端口，但是指令想在一个时钟周期内写两次。
  结构冒险通常使用阻塞来解决，只需要将流水线阻塞到所需单元可用即可。如果结构冒险很少发生，那么就不必耗费大量成本来避免它。当然，对于某些发生频率较高的结构冒险，最好的解决方式是增加资源数量，当资源数量能够满足需求，阻塞的频率就会大大降低。

## Slide 30: 流水线存在的问题
结构冒险
  这里用之前的例子来说明，由于第2条指令需要读取第1条指令的写回结果，因此第2条指令的译码阶段会被阻塞，这时它的指令地址被保存在PC（指令计数器）中。当第3条指令想要进入取指阶段，这时PC单元被上一条指令占用，此时两条指令的执行需要使用同一个单元模块，就会出现结构冒险。
时钟周期数
程序执行顺序（按指令序）
取指
译码
执行
访存
取指
译码阻塞（数据相关）
执行
访存
取指阻塞（结构相关）
译码
执行
访存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
写回
写回
写回
sub.w $r7, $r5, $r6
add.w $r9, $r7, $r8
译码
译码阻塞（数据相关）
10
取指
add.w $r5, $r3, $r4